Egenerklæringsskjema

|  | Benevning | Toleranse | Regel | Sign. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Totalvekt | min 1740kg | C.4.2 |  |
| 2 | Rorvekt | min 18kg | E.4.7 |  |
| 3 | Rordybde | 1140-1150mm | I.2.4 |  |
| 4 | Klassemerke og seilnr. |  | C.8.3 |  |
| 5a | Mastens Plassering | Mellom 6 og 7 cm bak innrisset kryss i dekk. | C.4.1 |  |
| 5b | Er krysset borte måles J-mål (Fortriangelbas) | 3040-3050 | C.4.1 |  |
| 6 | Bredde målemerker | 20mm | F.4.5 |  |
| 7 | Avstand målemerke mast | max 9500 | C.4.1 |  |
| 8 | Nedre målemerke mast | 800-850mm | C.4.1 |  |
| 9 | Spinnakerboms festehøyde | 1150mm |  |  |
| 10 | Målemerke bom | max 3350 | C.4.1 |  |
| 11 | Spinnakerbommens lengde | max 3090 | F.6.5 |  |
| 12 | Mantau spent i.h.t Klasseregel | Mantau, 75 kg, min 150mm fra dekk | C.5.4.b |  |
| 13 | Stående rigg | 19-tråder Dyform, Ø5mm (hekkstag 4mm) | F.7.3 |  |
| 14 | Selvlensere- ikke sparklet eller bearbeidet. |  | C.5.1 |  |
| 15 | Inredning i.h.t klasseregel |  | D.10 |  |
| 16 | Forsterkning kjølsvin og køyefronter |  | Fig 31, 3.2 D.10.3.c |  |
| 17 | Dekksutrustning i.h.t Klasseregel |  | D.7.4 |  |
| 18 | Tverrgående skott akter | Kan plastres opp til dekk, men ikke i dekk | D.10.3.d |  |
| 19 | Batteri | 60 Ah, vekt min. 17kg | C.3.1.a |  |
| 20 | Bord inne | Minst 3 kg | C.3.1.a |  |
| 21 | Bøtte | Minst 10 liter | C.3.1.a |  |
| 22 | Anker | Minst 8 Kg eller 7,5 Kg plus 0,5 Kg kjetting. | C.3.1.a |  |
| 23 | Alle puter ombord | Min. 50mm, ryggputer 120mm | C.3.1.a |  |
| 24 | Brannslokker |  | C.3.1.a |  |
| 25 | Slepetau | Min. 15m | C.3.1.b |  |
| 26 | Padleåre | Lengde min 150cm, min 5dm2 blad | C.3.1.b |  |

Skipper bekrefter ved signering av måleformularet å være kjent med innholdet i Klassereglene for Expressklassen. Skipper bekrefter også at alt ved båten, det være seg skrog, rigg, seil eller innredning, er innenfor Klasseregelene.

| Seil-/byggenr: | Eier/Skipper: | Seilforening: |
| --- | --- | --- |
| Dato/Sted: | Signatur: |